Włoszczowa, dnia 07 kwiecień 2016 roku

Zapytanie ofertowe

Znak Sprawy 11/04/2016

1.  ZAMAWIAJĄCY

| Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ul. Żeromskiego 28 29-100 Włoszczowa tel. 41 3883800 fax: 41 3883858 | NIP: 656-18-55-908 REGON: 000304295 Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Pan Lech Grzeszczak – tel 604452179 |
| --- | --- |

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przegląd serwisowy i konserwacja urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe wraz z dostawą i wymianą wszystkich filtrów wskazanych w załączniku nr 1, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1.

3. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:

3.1. Cena oferty powinna zawierać wycenę wszystkich kosztów, jakich oferent zażąda w związku                  z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego oraz VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.2. Cenę oferty należy wyrazić w ofercie w PLN.

3.3  Termin płatności – 60 dni

4. WYBRANE WARUNKI REALIZACJI:

4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych zapytań technicznych.

5. WARUNKI UDZIAŁU:

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) oferenci posiadający aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zapytania ofertowego oraz posiadający niezbędną wiedzę, a także dysponujący potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonywanie zamówienia.

6. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

6.1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert wraz z przyporządkowanymi wagami, wyrażonymi w %:

- cena brutto oferty  – 100%,

CZĘŚĆ II

Informacje dotyczące składania ofert

1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć w wersji papierowej w sekretariacie ZOZ Włoszczowa do dnia 15.04.2016 roku do godziny 10:15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2016 roku o godzinie 10:30 na Sali konferencyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu.

Kopertę lub opakowanie należy oznaczyć następująco: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, 
29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28 – „Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z dostawą i wymianą wszystkich filtrów.” nie otwierać przed godziną 10:30 w dniu  15.04.2016 roku .

Koperta lub opakowanie winno zostać opatrzone dokładnym adresem oferenta.

Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

Jako ofertę należy przesłać:

a) wypełniony szczegółowy formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,

b) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2,

c) Odpis z KRS lub CEiDG (nie starszy niż 6 miesięcy przed składaniem ofert),

d) kopię koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,

e) parafowany projekt istotnych postanowień umowy.

2.  Wybór oferenta

Zamawiający wybierze oferenta, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu.

3. Wyjaśnienia do ofert

Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnień i wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

4. Ilość składanych ofert

Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

5. Postanowienia końcowe:

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca

- Wszelkie załączniki do niniejszych Warunków Zamówienia stanowią ich integralną część.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie, w szczególności w przypadku gdy, cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Załącznik:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1,

2. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2,

3. Projekt istotnych postanowień Umowy stanowiący załącznik nr 3.

Sporządził   								Zatwierdził

Załącznik nr 1

I Zestawienie urządzeń objętych przeglądem:

| Lp. | Urządzenie | Model/Typ | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala nawiewno – wywiewna VTS | VS-40-L-PCH/F | 1 |
| 2 | Centrala nawiewno – wywiewna VTS | VS-21-L-PCH/F | 1 |
| 3 | Centrala nawiewno – wywiewna VTS | VS-55-R-SS/PCH2/SFS | 4 |
| 4 | Centrala wywiewna + Centrala nawiewna VTS | CV-P1-P/W-256B/1-S + CV-P1-P/N-46A/1-N | 1 |
| 5 | Agregat wody lodowej | AERMEC | 6 |
| 6 | Klimatyzator ( jed. do centrali wentylacyjnej) |  | 1 |
| 7 | Klimatyzator | Carrier ( Split) | 4 |
| 8 | Klimatyzator | Daikin ( przysufitowościenny) | 1 |
| 9 | Klimatyzator | Aircool ( Split) | 2 |

II Zestawienie filtrów podlegających wymianie

Blok operacyjny:

Filtr Hepa H13 915x762x78mm, szt. 12

Filtr Hepa H13 610x457x78mm, szt. 6

Filtr Hepa H13 575x575x78mm, szt. 6

Chirurgia- sale operacyjne:

Filtr G4/EU4 592x592x300mm, szt. 16

Filtr F9/EU9 592x592x600mm, szt. 6

2

Filtr F7/EU7 592x592x600mm, szt. 2

OIOM

Filtr F9/EU9 490x490x600mm, szt. 2

Filtr F5/EU5 490x490x300mm, szt. 4

Filtr F7/EU7 428x428x600mm, szt. 2

Filtr F5/EU5 428x428x300mm, szt. 4

CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Filtr F9/EU9 592x287x600mm, szt. 1

Filtr G4/EU4 592x287x200mm, szt. 2

III Opis usługi

W usługę przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wchodzą w szczególności następujące czynnośći:

a) Wentylacja mechaniczna - centrala wentylacyjna i instalacje

- Oględziny ogólne i sprawdzenie poprawności działania;

- Kontrola mocowań i połączeń mechanicznych;

- Wymiana filtrów;

- Kontrola stanu łożysk w napędach;

- Kontrola i smarowanie mechanizmów;

- Kontrola przepustnic i siłowników;

- Kontrola zabezpieczeń i układu ;

- Czyszczenie sekcji wymienników;

- Odgrzybianie chłodnic i nagrzewnic;

- Odpowietrzanie wymienników wodnych;

- Pomiar prądów pobieranych przez sprężarki i wentylatory;

- Pomiary temperatur powietrza przed i za wymiennikami ciepła;

- Sprawdzenie drożności odpływu skroplin;

- Zastosowanie środka grzybobójczego w sekcjach wymienników;

- Sporządzenie protokołu.

b) Klimatyzacja – klimatyzator indywidualny Split i instalacje

- Oględziny ogólne i sprawdzenie poprawności działania ;

- Kontrola mocowań i połączeń mechanicznych;

- Kontrola stanu łożysk w napędach;

- Wymiana filtrów/Czyszczenie zmywalnych filtrów powietrza;

- Czyszczenie paneli dekoracyjnych klimatyzatorów;

- Czyszczenie/mycie wymienników skraplaczy w jednostkach zewnętrznych;

- Czyszczenie/mycie wymienników parowników w jednostkach

wewnętrznych;

- Pomiary ciśnień czynnika chłodniczego w agregatach zewnętrznych;

- Sprawdzenie szczelności instalacji freonowej;

- Sprawdzenie szczelności instalacji freonowej ( nie obejmuje badania

zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 121, poz.1263) dla

urządzenia zawierającego substancje kontrolowane);

- Sprawdzenie drożności odpływu skroplin;

- Pomiary temperatur powietrza na wlocie i wylocie z parownika;

- Pomiary temperatur powietrza na wlocie i wylocie ze skraplacza;

- Pomiar prądów pobieranych przez sprężarki i wentylatory;

- Zastosowanie środka neutralizującego grzyby i pleśnie w jednostce

wewnętrznej;

- Sprawdzenie i kontrola zabezpieczeń;

- Kontrola oprogramowania i systemu zarządzania;

c) Układy sterownia i automatyki.

- Oględziny i sprawdzenie poprawności działania oprogramowania;

- Oględziny obwodów zewnętrznych;

- Oględziny i sprawdzenie poprawności działania osprzętu ( czujki, siłowniki,    zadajniki, … );

- Kontrola nastaw oraz algorytmów PID;

- Kontrola stanu technicznego napędów i odbiorników siłowych;

- Kontrola zużycia materiałów eksploatacyjnych i ewentualna wymiana;

- Kontrola stanu zabezpieczeń nadprądowych i termicznych;

- Sporządzenie protokołu pomiarowego

Do dezynfekcji stosowany płyn certyfikowany, który skutecznie zwalcza

grzyby , pleśnie , drożdże i tym podobne bakterie, a także przeciwdziała alergią. Używany środek ma być nie groźny dla organizmu człowieka.

Załącznik nr 2

….................................................

(pieczątka Oferenta/dane Oferenta)

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zapytania ofertowego na przeglądy serwisowe i konserwacje urządzeń i instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych zamontowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie oferuję wykonanie przedmiotu zapytania za cenę:

- netto ………………………………. PLN

(słownie: …………………………….…………………………………………………………………………)

- VAT ………………………………. PLN

(słownie: …………………………….…………………………………………………………………………)

- brutto ………………………………. PLN

(słownie: …………………………….…………………………………………………………………………)

- stawka netto za roboczogodzinę (rbg) pracy serwisu (zespołu osobowego) ………………………..zł/rbg – przy likwidacji awarii

- VAT……………………………….PLN,

- brutto  ………………………..PLN.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i zdobyłem konieczne informacje                          do przygotowania oferty.

Oświadczam, że posiadam aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zapytania ofertowego oraz niezbędną wiedzę, a także dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonywanie zamówienia.

Akceptuję projekt istotnych postanowień umowy i oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 30 dni 
od jej złożenia.

UMOWA NR …../…../…….

PRZEGLĄDY SERWISOWE I KONSERWACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH ZAMONTOWANYCH W OBIEKCIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zawarta we Włoszczowie, w dniu ……….. 2016r. pomiędzy :

Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe,

ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

wpisanymn do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem :

KRS: 0000057160, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295,

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

dr n. med. Maciej Juszczyk –  Dyrektor ZOZ Włoszczowa

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego ZOZ Włoszczowa -  mgr Joanny Ochał

a

……………………………………………………........................................................................................................................……………………………………………………........................................................................................................................………………………………………………........................................................................................................................……………………………………………………................................................................................

W imieniu i na rzecz której działa:

…………………………………………………………………………..

Zwanym dalej „Wykonawcą”;

Zwanymi łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”,

O następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych 
w obiekcie Zamawiającego – Blok Operacyjny, OIOM, Centralna Sterylizatornia, Chirurgia- sale operacyjne, wraz z dostawą i wymianą wszystkich filtrów wskazanych w załączniku nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie określonym szczegółowo w:

- niniejszej umowie,

- Ofercie Wykonawcy – stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

- przepisach i uregulowaniach prawnych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej adekwatnych do przedmiotu umowy

§ 2. Osoby koordynujące realizację umowy.

- Dla celów realizacji niniejszej umowy Zamawiający i Wykonawca powoła/powołują osoby do koordynacji prac. Koordynatorzy prac będą działali na warunkach określonych w niniejszej umowie.

- Koordynatorami będą następujące osoby:

- ze strony Zamawiającego: Lech Grzeszczak tel. 604 452 179

- ze strony Wykonawcy: ………………………………………………….

- Zmiana osób koordynujących wymienionych w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy.

§ 3. Realizacja prac.

- Termin realizacji usługi od dnia zawarcia umowy do dnia ……………………. roku

- Wykonawca wszelkie materiały niezbędne dla wykonania wymienionych zakresem usługi prac zakupuje i dostarcza we własnym zakresie łącznie z filtrami (bez pozostałych materiałów eksploatacyjnych).

- Ustalenia odnośnie szczegółowych dat i godzin wykonania usługi, a także udostępnienia pomieszczeń Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z koordynatorem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia warunków bezpieczeństwa w czasie realizacji zleconych prac.

- Wykonawca podczas wykonywanych przeglądów zobowiązany jest każdorazowo sporządzić a następnie niezwłocznie przekazać Zamawiającemu protokoły, w których wskaże jakich czynności i napraw dokonał.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia odrębnych protokołów na usunięcie zgłaszanych usterek oraz podanie informacji w protokole o uruchomieniu naprawionego urządzenia.

- W zakres czynności objętych niniejszą umową wchodzą czynności mające na celu utrzymanie w sprawności technicznej i eksploatacyjnej urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zapewnienie właściwych warunków pracy ludzi i urządzeń w obiektach ZOZ we Włoszczowe.

- Utrzymanie „gotowości serwisowej” polegającej na:

- posiadaniu w swojej dyspozycji wykwalifikowanej kadry specjalistycznej, będącej w stanie rozwiązać problemy techniczne (usterki) związane z pracą urządzeń objętych umową serwisową,

- posiadaniu w swojej dyspozycji odpowiedniego zaplecza technicznego (sprzęt) pozwalającego na należytą realizację zobowiązań,

- Sprawdzenie raz w roku stanu technicznego serwisowanych urządzeń, w tym dokonanie bieżącej konserwacji (sprawdzenie odbywać się będzie na przełomie miesięcy: kwiecień/maj, każdorazowo potwierdzone stosownym protokołem).

- Zakres przeglądu wg załącznika 1 dołączonego do umowy.

- Po dokonaniu zgłoszenia usterki:

- wykonanie diagnozy przyczyny awarii w miejscu zainstalowania urządzenia,

- wykonanie naprawy urządzenia na miejscu, bądź w punkcie serwisowym,

- po naprawie sporządzony protokół z uruchomienia urządzenia, stwierdzający jego poprawne działanie, na formularzu uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym.

- Wykonywanie napraw zgłoszonych usterek realizowane będą w trybach:

- awaryjnym – awarie zagrażające poprawnej pracy urządzeń, czas rozpoczęcia usługi w trybie awaryjnym nie może być dłuższy niż 4 godz. od momentu zgłoszenia (e-mail lub fax.), potwierdzonego następnie pismem, a okres naprawy nie może przekraczać 1 dnia roboczego od zgłoszenia elektronicznego.

- zwykłym – pozostałe awarie, czas rozpoczęcia usługi w tym trybie nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia ( e-mail lub fax ), potwierdzonego następnie pismem, a okres naprawy nie może przekraczać 7 dni roboczych od zgłoszenia elektronicznego.

§ 4. Wynagrodzenie, faktury i płatności.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłową realizację przedmiotu umowy wynosi:

a) zryczałtowana cena netto ……………….. zł za roczny serwis eksploatacyjny (słownie : ……………………. 00/100 PLN)plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów prawa,

b) stawkę netto za roboczogodzinę (rbg) pracy serwisu (zespołu osobowego) ………..zł/rbg–przy likwidacji awarii plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów prawa.

- Zapłata wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawianej w oparciu 
o komplet zatwierdzonych przez Zamawiającego oryginalnych egzemplarzy protokołów po serii przeglądów lub w oparciu o komplet zatwierdzonych przez Zamawiającego oryginalnych egzemplarzy protokołów po usunięciu awarii.

- Płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Odpłatności obejmujące usuwanie usterek (części i robociznę) będą rozliczane odrębnie na podstawie faktur oraz sporządzonych protokołów z uruchomienia naprawianego urządzenia. Faktura za usługę wystawiona na podstawie kalkulacji powykonawczych potwierdzonych każdorazowo przez Zamawiającego.

- Wykonawca na zakup części koniecznych do usunięcia usterek musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji zadania łącznie z kosztami delegacji, transportu itp. i nie podlega korektom.

- Strony informują, że są zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni o następujących numerach identyfikacji podatkowej :

Nr NIP Zamawiającego : 656-18-55-908

Nr NIP Wykonawcy : ………………………….

§ 5. Gwarancja, kary umowne i odstąpienie od umowy.

- Na wykonanie w siedzibie Zamawiającego usługi Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości.

- Na części zamienne wykonawca udziela gwarancji na okres gwarancji udzielonej przez producenta.

- Gwarancja obejmuje nieprawidłowo wykonane usługi stwierdzone w okresie obowiązywania gwarancji.

- Wykryte wady części zamiennych Wykonawca zobowiązuje się usunąć niezwłocznie, nie później niż w terminie 12 godzin od zgłoszenia.

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu usług, lub usunięcia nieprawidłowości, będących przedmiotem niniejszej umowy w określonym terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł netto 
za każdy dzień opóźnienia, co nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kary umownej – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Jeśli wykonawca nie przystąpi do wykonania usługi lub usunięcia nieprawidłowości w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie wyklucza zastosowania kar umownych.

- Zastrzeżenie kar umownych zachowuje moc obowiązującą także w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z jakiegokolwiek tytułu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy :

  - w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę,

  - w przypadku nienależytego wykonania umowy lub braku reakcji serwisowej lub przekroczenia o 3 dni robocze terminu usunięcia awarii.

- Oświadczenie, o którym, mowa w punkcie poprzedzającym może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000,00 zł netto, co nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kary umownej – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.

§ 5. Postanowienia końcowe.

- Przepływ informacji pomiędzy stronami, o których mowa w niniejszych warunkach umowy, ma ważność tylko na piśmie. Powiadomienie ważne jest tylko wtedy, jeśli zostanie odebrane przez adresata. Informacje mogące rodzić skutki prawne przekazane faksem, emailem muszą być następnie potwierdzone w formie pisemnej.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy lub jego części osobie trzeciej.

- Bez zgody podmiotu tworzącego właściwego dla Zamawiającego, Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela w szczególności zawrzeć umowy poręczenia w stosunku do zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (aneks).

- Wszelkie spory na tle niniejszej Umowy, Strony podają rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

- W sprawach nie uregulowanych postawieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki do umowy:

1.Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Szpital we Włoszczowe

3. Wydruk ze strony internetowej CEIDG

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: